Приложение №1

к Документации и Извещению по открытому конкурсу №01-ОК

и Договору №____________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

« 11 » апреля 2016 год

# Технические характеристики дизельного топлива Евро-5

Согласно нормам ГОСТ Р 52368-2005 содержит серы не более 10 мг/кг, содержание углеводородов тоже соответствует стандарту.

| Цетановое число, не менее | 51 |
| --- | --- |
| - для класса 1 | 49 |
| Цетановый индекс, не менее | 46 |
| Плотность при 15 °С, кг/м³ | 820-845 |
| Плотность при 15 °С, кг/м³, для класса 1 | 800-845 |
| Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более | 11 |
| Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: | 10 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше | 55 |
| Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более | 0,30 |
| Зольность, % (по массе), не более | 0,01 |
| Содержание воды, мг/кг, не более | 200 |
| Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 |
| Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале | Класс 1 |
| Окислительная стабильности: общее количество осадка, г/м³, не более | 25 |
| Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более | 460 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с | 2-4,5 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с – для класса 1 | 1,5-4 |
| Фракционный состав: |  |
| для класса 1, при температуре 180 °С, % (по объему), не более | 10 |
| при температуре 250 °С, % (по объему), не менее | 65 |
| для класса 1, при температуре 340 °С, % (по объему), не менее | 95 |
| при температуре 350 °С, % (по объему), не менее | 85 |
| 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 |
| Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | Минус 5 – для сорта С; Минус 15 – для сорта E; Минус 20 - для сорта F; |

Начальник транспортного участка                                  Н.А. Чуприна